| ⌐ |  | ¬ |
| --- | --- | --- |
|  | Об утверждении Криминалистических требований к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему |

В соответствии с частью 1 статьи 3, частью 5 статьи 4 и абзацем девятым пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» –

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить согласованные с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии прилагаемые Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему.

2. Признать утратившим силу приказ МВД России от 30 июня 2017 г. № 429.

Министр

генерал полиции Российской Федерации В. Колокольцев

|  |  | Приложение к приказу МВД России от № |
| --- | --- | --- |

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к техническим характеристикам гражданского

и служебного оружия, а также патронов к нему

I. Общие положения

1. Настоящие Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему устанавливают обязательные к соблюдению специальные технические параметры гражданского, служебного оружия, патронов к нему (за исключением оружия, имеющего культурную ценность, в том числе копий старинного (антикварного) оружия и реплик старинного (антикварного) оружия).

2. Для целей настоящих Криминалистических требований применяются следующие основные понятия и термины:

корпусная деталь – деталь (конструктивно объединенные детали), объединяющая части и механизмы оружия в одно целое для его функционирования (ствольная и затворная коробки, рамка, короб, колодка либо коробка оружия переломной конструкции);

обратимые изменения конструкции – изменения целостности конструкции сборочной единицы или изделия, обеспечивающие их повторную сборку (приведение) в исходное состояние без нанесения повреждений или деформаций составляющим её частей, а также разрушения связывающих их соединений;

необратимые изменения конструкции – изменения целостности конструкции сборочной единицы или изделия, не обеспечивающие их повторную сборку (приведение) в исходное состояние без нанесения повреждений или деформаций составляющим её частей, а также разрушения связывающих их соединений;

механическая обработка – обработка поверхности детали с применением какого-либо инструмента;

неразъемная сборочная единица – конструктивно объединенные между собой детали с помощью неразъемных видов сборочных соединений (например, сваркой, пайкой, опрессовкой, глухим штифтованием, клепкой), разборка которых возможна только с необратимыми изменениями;

тип патрона – конструкция патрона, характеризующаяся основными размерными характеристиками и свойствами (предназначенностью).

II. Гражданское оружие

Огнестрельное оружие

3. Спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом.

3.1. Не должно иметь в конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы или глушителей звука выстрела.

3.2. Не должно иметь ударно-спусковой механизм, выполненный в виде сборочной единицы, позволяющий в результате внесения обратимых изменений в конструкцию оружия заменить его на ударно-спусковой механизм с возможностью автоматической стрельбы.

3.3. Должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия.

3.4. Должно образовывать на выстреленных пулях следы канала ствола, содержащие комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия.

3.5. Должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера на стволе, затворе, барабане и корпусной детали, нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм.

4. Спортивное огнестрельное гладкоствольное оружие:

4.1. Не должно иметь в конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы или глушителей звука выстрела.

4.2. Не должно иметь ударно-спусковой механизм, выполненный в виде сборочной единицы, позволяющий в результате внесения обратимых изменений в конструкцию оружия заменить его на ударно-спусковой механизм с возможностью автоматической стрельбы.

4.3. Не должно иметь конструкцию (без учета использования вкладных стволов с нарезным каналом), позволяющую использовать патроны к нарезному огнестрельному оружию.

4.4. Не должно иметь конструкцию гладкого ствола (без учета использования вкладных стволов с нарезным каналом), позволяющую использовать патроны к нарезному огнестрельному оружию.

4.5. Должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия.

4.6. Должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера на стволе, затворе, барабане и корпусной детали, нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм.

5. Охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом, охотничье огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное оружие, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами:

5.1. Не должно иметь в конструкции ствол длиной от дульного (переднего торца направляющей части канала ствола) до казенного среза или неразъемную сборочную единицу (ствол со ствольной коробкой) менее 500 мм и общую длину оружия менее 800 мм.

5.2. Не должно иметь конструкцию ствола, позволяющую в результате внесения обратимых изменений уменьшить длину направляющей части таким образом, чтобы его длина либо длина неразъемной сборочной единицы (ствол со ствольной коробкой) составила менее 500 мм.

5.3. Не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений сделать его длину менее 800 мм, при этом сохранять способность к производству выстрелов.

5.4. Не должно иметь в конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы или глушителей звука выстрела.

5.5. Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность установки (использования) патронных лент, а также магазинов или барабанов боевого ручного стрелкового, спортивного огнестрельного оружия вместимостью более 10 патронов.

5.6. Не должно иметь ударно-спусковой механизм, выполненный в виде сборочной единицы, позволяющий в результате внесения обратимых изменений в конструкцию оружия заменить его на ударно-спусковой механизм с возможностью автоматической стрельбы.

5.7. Не должно иметь конструкцию гладкого ствола (без учета использования вкладных стволов с нарезным каналом), позволяющую использовать патроны к нарезному огнестрельному оружию.

5.8. Должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия.

5.9. Должно образовывать на выстреленных из нарезного ствола пулях следы, содержащие комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия.

5.10. Должно иметь отличия не менее чем по одному из параметров канала ствола от боевого ручного стрелкового оружия отечественного производства, изготовленного под один тип патрона. Отличия по ширине нарезов должны быть не менее 0,2 мм между полями допусков, а отличия по шагу нарезов должны обеспечивать отличия угла наклона нарезов не менее одного градуса между полями допусков. Конструктивные отличия по профилю нарезов должны обеспечивать возможность их дифференциации в следах на пулях с помощью криминалистических методов исследования.

5.11. Должно иметь отличия по следам на гильзах от боевого ручного стрелкового оружия отечественного производства, изготовленного под один тип патрона.

5.12. Должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера на стволе, затворе, барабане и корпусной детали, нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм.

6. Охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны:

6.1. Не должно иметь в конструкции ствол длиной от дульного (переднего торца направляющей части канала ствола) до казенного среза или неразъемную сборочную единицу (ствол со ствольной коробкой) менее 500 мм и общую длину оружия менее 800 мм.

6.2. Не должно иметь конструкцию ствола, позволяющую в результате внесения обратимых изменений уменьшить длину направляющей части таким образом, чтобы его длина либо длина неразъемной сборочной единицы (ствол со ствольной коробкой) составила менее 500 мм.

6.3. Не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений сделать его длину менее 800 мм, при этом сохранять способность к производству выстрелов.

6.4. Не должно иметь в конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы или глушителей звука выстрела.

6.5. Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность установки (использования) патронных лент, а также магазинов или барабанов боевого ручного стрелкового, спортивного огнестрельного оружия вместимостью более 10 патронов.

6.6. Не должно иметь ударно-спусковой механизм, выполненный в виде сборочной единицы, позволяющий в результате внесения обратимых изменений в конструкцию оружия заменить его на ударно-спусковой механизм с возможностью автоматической стрельбы.

6.7. Не должно иметь конструкцию (без учета использования вкладных стволов с нарезным каналом), позволяющую использовать патроны к нарезному огнестрельному оружию.

6.8. Должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия.

6.9. Должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера на стволе, затворе, барабане и корпусной детали, нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм.

7. Списанное охолощенное оружие:

7.1. Не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, сигнального, пневматического оружия и конструктивно сходного с оружием изделия.

7.2. Должно иметь отличия от огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового или сигнального оружия по типу применяемого патрона.

7.3. Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность производства выстрела из него и с использованием (в случае изъятия или замены) его основных частей патронами к огнестрельному оружию, предназначенными для поражения цели (в том числе метаемым снаряжением к ним).

7.4. Не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан и корпусную деталь для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств.

7.5. Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность имитации выстрела, сопровождающейся истечением направленной газопороховой струи из дульного среза ствола.

7.6. Должно иметь конструкцию, удовлетворяющую следующим требованиям:

в стволе должен быть выполнен сквозной продольный паз от конца патронника до дульного среза (ширина не менее 5 мм, длина не менее 80 % длины ствола без учета длины патронника);

в стволе должен быть установлен пруток из стали диаметром, полностью перекрывающим его канал, и длиной не менее 2/3 длины канала ствола, зафиксированный через стенку ствола не менее чем тремя штифтами, изготовленными из стали диаметром не менее 1/3 диаметра канала ствола, а также не должно быть возможным их извлечение без необратимых изменений;

ствол и корпусная деталь или затвор не должны без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность их разъединения. Фиксация должна осуществляться стальными штифтами, не допускающими без необратимых изменений их извлечение;

в барабане со стороны переднего торца должны быть удалены все внутренние стенки его камор не менее чем на 2/3 длины и диаметром, большим либо равным диаметру гильзы применяемого патрона;

барабан не должен без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность его отсоединения от оружия;

в затворе (детали или сборочной единицы) должны быть полностью удалены боевые упоры (при их наличии);

затвор (сборочная единица) не должен без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность его разборки;

ударно-спусковой механизм, выполненный в виде сборочной единицы, не должен позволять в результате внесения обратимых изменений в конструкцию оружия заменить его на ударно-спусковой механизм с возможностью автоматической стрельбы.

7.7. Должно иметь на наружных поверхностях ствола, затвора, барабана и корпусной детали, читаемые без разборки, маркировочные обозначения (индивидуальный номер, страна производства, наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, которым внесены технические изменения, а также вид, модель, тип применяемого патрона и год производства списанного оружия), нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Расположение не должно полностью или частично перекрывать любую имеющуюся изначальную маркировку изготовителя. Глубина нанесения должна составлять не менее 0,2 мм.

8. Списанное учебное оружие:

8.1. Не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, сигнального, пневматического оружия и конструктивно сходного с оружием изделия.

8.2. Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность производства выстрела из него и с использованием (в случае изъятия или замены) его основных частей патронами к огнестрельному оружию, предназначенными для поражения цели (в том числе метаемым снаряжением к ним).

8.3. Не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан и корпусную деталь для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств.

8.4. Должно иметь конструкцию, удовлетворяющую следующим требованиям:

в стволе должен быть выполнен сквозной продольный паз от начала патронника до дульного среза (ширина не менее 5 мм, длина не менее 80 % длины ствола);

в стволе должен быть установлен пруток из стали диаметром, полностью перекрывающим его канал, и длиной не менее 2/3 длины канала ствола, зафиксированный через стенку ствола не менее чем тремя штифтами, изготовленными из стали диаметром не менее 1/3 диаметра канала ствола, а также не должно быть возможным их извлечение без необратимых изменений;

ствол и корпусная деталь или затвор не должны без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность их разъединения. Фиксация должна осуществляться стальными штифтами, не допускающими без необратимых изменений их извлечение;

в барабане со стороны заднего торца должны быть удалены все внутренние стенки его камор не менее чем на 2/3 длины и диаметром, большим либо равным диаметру гильзы применяемого патрона;

барабан не должен без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность его отсоединения от оружия;

в затворе (сборочной единице) должны быть удалены боевые упоры (при их наличии) и патронный упор под углом 45 градусов либо под углом 90 градусов, при этом передний торец затвора удален на 10 мм ± 1 мм;

заварено отверстие под выход бойка ударника;

в ударном механизме должен отсутствовать ударник либо удалена его передняя часть длиной не менее 10 мм.

затвор (сборочная единица) не должен без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность его разборки;

ударно-спусковой механизм, выполненный в виде сборочной единицы, не должен позволять в результате внесения обратимых изменений в конструкцию оружия заменить его на ударно-спусковой механизм с возможностью автоматической стрельбы.

8.5. Должно иметь на наружных поверхностях ствола, затвора, барабана и корпусной детали, читаемые без разборки, маркировочные обозначения (индивидуальный номер, страна производства, наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, которым внесены технические изменения, а также вид, модель, тип применяемого патрона и год производства списанного оружия), нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Расположение не должно полностью или частично перекрывать любую имеющуюся изначальную маркировку изготовителя. Глубина нанесения должна составлять не менее 0,2 мм.

9. Списанное разрезное оружие:

9.1. Не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, сигнального, пневматического оружия и конструктивно сходного с оружием изделия.

9.2. Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность производства выстрела из него и с использованием (в случае изъятия или замены) его основных частей патронами к огнестрельному оружию, предназначенными для поражения цели (в том числе метаемым снаряжением к ним).

9.3. Не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан и корпусную деталь для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств.

9.4. Должно иметь конструкцию, удовлетворяющую следующим требованиям:

в стволе должен быть удален фрагмент стенки канала от дульного до казенного среза под углом не менее 90 градусов относительно его продольной оси.

в затворе и корпусной детали должен быть удален фрагмент стенки от переднего до заднего торца под углом не менее 90 градусов относительно их продольной оси;

в затворе (сборочной единице) должны быть удалены боевые упоры (при их наличии) и патронный упор под углом 45 градусов либо под углом 90 градусов, при этом передний торец затвора удален на 10 мм ± 1 мм, а также заварено отверстие под ударник;

в барабане со стороны заднего торца должны быть удалены все внутренние стенки его камор не менее чем на 2/3 длины и диаметром, большим либо равным диаметру гильзы применяемого патрона;

в ударном механизме должен отсутствовать ударник либо должна быть удалена его передняя часть длиной не менее 10 мм;

затвор (сборочная единица) не должен без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность его разборки;

ударно-спусковой механизм, выполненный в виде сборочной единицы, не должен позволять в результате внесения обратимых изменений в конструкцию оружия заменить его на ударно-спусковой механизм с возможностью автоматической стрельбы.

9.5. Должно иметь на наружных поверхностях ствола, затвора, барабана и корпусной детали, читаемые без разборки, маркировочные обозначения индивидуального номера, страны производства, наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, которым внесены технические изменения, а также вид, модель, тип применяемого патрона и год производства списанного оружия, нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Расположение не должно полностью или частично перекрывать любую имеющуюся изначальную маркировку изготовителя. Глубина нанесения должна составлять не менее 0,2 мм.

Оружие самообороны

10. Огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства):

10.1. Не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия посредством его переделки или использования основных частей.

10.2. Не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную либо затворную коробку для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств.

10.3. Не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений отсоединить ствол от корпусной детали или затвора. Фиксация должна быть осуществлена стальными штифтами, не позволяющими без необратимых изменений их извлечение.

10.4. Не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений производить выстрелы патронами к огнестрельному оружию.

10.5. Должно иметь в канале ствола (при его наличии) выступающие элементы не позволяющие без необратимых изменений его конструкции обеспечивать возможность производства выстрелов металлическими снарядами, в результате чего им сообщается удельная кинетическая энергия более 0,5 Дж/мм2.

10.6. Должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия.

10.7. Должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера на стволе, затворе, барабане и корпусной детали, нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм.

11. Газовое оружие (газовые пистолеты и револьверы):

11.1. Не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия посредством его переделки или использования основных частей.

11.2. Не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную либо затворную коробку для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств.

11.3. Не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений отсоединить ствол от корпусной детали или затвора. Фиксация должна быть осуществлена стальными штифтами, не позволяющими без необратимых изменений их извлечение.

11.4. Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность производства выстрелов металлическими снарядами, в результате чего им сообщается удельная кинетическая энергия более 0,5 Дж/мм2.

11.5. Должно иметь в канале ствола выступающие элементы, не позволяющие без необратимых изменений его конструкции обеспечивать возможность производства выстрелов метаемым снаряжением к патронам травматического действия.

11.6. Должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия.

11.7. Должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера на стволе, затворе, барабане и корпусной детали, нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм.

12. Механические распылители, аэрозольные и другие устройства:

12.1. Не должны иметь форму, имитирующую боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие.

12.2. Должны иметь яркую цветовую окраску отдельных деталей и механизмов.

13. Электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства:

13.1. Не должны иметь форму, имитирующую боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие.

13.2. Должны иметь маркировочные обозначения индивидуального номера. Для нанесения индивидуального номера должны использоваться только металлические детали изделия.

13.3. Должны иметь яркую цветовую окраску отдельных деталей и механизмов.

Пневматическое оружие

14. Спортивное пневматическое оружие с дульной энергией
‎свыше 3 Дж:

14.1. Не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия посредством его переделки или использования основных частей.

14.2. Не должно без необратимых изменений конструкции (для оружия, предназначенного для стрельбы снарядами с дульной энергией не более 7,5 Дж) обеспечивать возможность производства выстрелов снарядами, в результате чего им сообщается кинетическая энергия более 7,5 Дж.

14.3. Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность его использования в качестве огнестрельного оружия.

14.4. Должно иметь маркировочные обозначения (индивидуальный номер на одной из следующих составных частей: стволе, затворе или корпусной детали), нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм.

15. Охотничье пневматическое оружие с дульной энергией не более 25 Дж:

15.1. Не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия посредством его переделки или использования основных частей.

15.2. Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность его использования в качестве огнестрельного оружия.

15.3. Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность производства выстрелов снарядами, в результате чего им сообщается кинетическая энергия более 25 Дж.

15.4. Должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера на одной из следующих составных частей: стволе, затворе или корпусной детали, нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм.

Сигнальное оружие

16. Сигнальное оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов:

16.1. Не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия посредством его переделки или использования основных частей.

16.2. Не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений, использовать его ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную либо затворную коробку для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств.

16.3. Не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений отсоединить ствол от корпусной детали или затвора. Фиксация должна быть осуществлена стальными штифтами, не позволяющими без необратимых изменений их извлечение.

16.4. Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность имитации выстрела, сопровождающейся истечением направленной газопороховой струи из дульного среза ствола.

16.5. Должно иметь отличия от списанного оружия по типу применяемого патрона.

16.6. Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность производства выстрелов металлическими снарядами, в результате чего им сообщается удельная кинетическая энергия более 0,5 Дж/мм2.

16.7. Должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия.

16.8. Должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера на стволе, затворе, барабане и корпусной детали, нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм.

Холодное клинковое оружие

17. Спортивное холодное клинковое оружие:

17.1. Должно представлять собой нож, состоящий из клинка (в том числе кинжального типа) и травмобезопасной рукояти.

17.2. В конструкции ножа допустимо наличие крестовины.

17.3. Нож не должен:

быть выполнен в виде метательного броскового оружия;

содержать в конструкции части, представляющие собой оружие ударно-дробящего и метательного действия.

17.4. Нож должен соответствовать следующим конструктивным особенностям:

нескладной (разборный или неразборный);

иметь дополнительные предметы и приспособления (например, шило, штопор, консервооткрыватель, компас, аптечку, спички, шнур, экстрактор, обжимное кольцо, пилу, шкуросъемный нож, рыболовные снасти), в полости рукояти или в навершии, на клинке и хвостовике или в ножнах (чехле ножа);

17.5. Клинок ножа должен соответствовать следующим техническим характеристикам и конструктивным особенностям:

длина клинка 90–300 мм;

толщина обуха не менее 2,6 мм;

угол острия клинка менее 70 градусов;

твердость клинка не менее 42 единиц по шкале Роквелла;

недопустимо наличие дополнительной заточки (на скосе и части обуха) на длину, превышающую 2/3 длины клинка (от его острия);

максимальный прогиб обуха клинка в сторону лезвия не должен превышать 5 мм при длине клинка до 180 мм включительно
‎и 10 мм – свыше 180 мм;

прогиб обуха и верхней части рукояти ножа, имеющего форму дуги, вверх от условной прямой линии, соединяющей острие клинка и верхнюю оконечность рукояти, не должен превышать 15 мм;

прогиб, на который выступает острие клинка над линией обуха, не должен превышать 5 мм.

17.6. Клинок кинжального типа должен соответствовать следующим техническим характеристикам:

длина 150 – 300 мм;

толщина не менее 4,0 мм;

ширина не менее 25 мм;

отношение длины к ширине не более 6:1;

угол острия менее 70 градусов;

твердость не менее 42 единиц по шкале Роквелла.

17.7. Рукоять должна соответствовать следующим техническим характеристикам и конструктивным особенностям:

превышение ширины одностороннего или двухстороннего (в сумме) ограничителя рукояти или крестовины над шириной черена более чем
‎на 5 мм;

глубина одиночной подпальцевой выемки на передней втулке или черене (при отсутствии ограничителя или крестовины) более 5 мм;

глубина подпальцевой выемки на передней втулке или черене, имеющем более одной подпальцевой выемки, более 4 мм;

толщина пяты клинка, используемой в качестве ограничителя или подпальцевой выемки, более 3,5 мм;

разница между максимальным диаметром ограничителя и минимальным диаметром в области навершия у рукояти клиновидной формы более 8 мм;

разница между максимальным диаметром в средней части бочкообразной рукояти и минимальным диаметром в области навершия более 8 мм;

длина черена более 70 мм.

17.8. На внешней поверхности одной из детали ножа (клинке, рукояти или крестовине) должны быть маркировочные обозначения индивидуального номера и товарного знака (клейма или логотипа) изготовителя. Допускаются различные способы нанесения, обеспечивающие отчетливость и читаемость знаков маркировки невооруженным глазом и сохранность ее на весь период эксплуатации оружия. Способ нанесения не должен допускать возможность их изменения или уничтожения без механической обработки.

18. Охотничье холодное клинковое оружие:

18.1. Должно представлять собой нож, кинжал или тесак, состоящие из клинка и травмобезопасной рукояти.

18.2. В конструкции охотничьего холодного клинкового оружия допустимо наличие крестовины.

18.3. Охотничье холодное клинковое оружие не должно:

быть выполнено в виде метательного броскового оружия;

содержать в конструкции части, представляющие собой оружие ударно-дробящего и метательного действия.

18.4. Нож должен соответствовать следующим конструктивным особенностям:

нескладной (разборный или неразборный), складной (с фиксирующимся клинком, длина которого в походном (сложенном) положении превышает длину травмобезопасной рукояти) и со съемными (сменными) клинками и предметами;

клинки не должны автоматически извлекаться из рукояти при нажатии на кнопку или рычаг и фиксироваться ими либо выдвигаться за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксироваться (при длине клинка более 90 мм).

18.5. Клинок должен соответствовать следующим техническим характеристикам и конструктивным особенностям:

длина 90–300 мм;

толщина обуха более 2,6 мм, но менее 5 мм;

угол схождения острия менее 70 градусов;

твердость не менее 42 единиц по шкале Роквелла;

при толщине обуха клинка 5 мм и более обязательно наличие сужения обуха, и/или наличие дополнительной заточки на части обуха либо его скосе (на длину, не превышающую 1/3 длины клинка), и/или сужение боевого конца;

недопустимо наличие дополнительной заточки (на скосе и части обуха) на длину, превышающую 1/3 длины клинка (от его острия);

максимальный прогиб обуха клинка в сторону лезвия не должен превышать 5 мм при длине клинка до 180 мм включительно
‎и 10 мм – свыше 180 мм;

прогиб обуха и верхней части рукояти ножа, имеющего форму дуги, вверх от условной прямой линии, соединяющей острие клинка и верхнюю оконечность рукояти, не должен превышать 15 мм;

прогиб, на который выступает острие клинка над линией обуха, не должен превышать 5 мм.

18.6. Рукоять должна соответствовать следующим техническим характеристикам и конструктивным особенностям:

превышение ширины одностороннего или двухстороннего (в сумме) ограничителя рукояти или крестовины над шириной черена более чем
‎на 5 мм;

глубина одиночной подпальцевой выемки на передней втулке или черене (при отсутствии ограничителя или крестовины) более 5 мм;

глубина подпальцевой выемки на передней втулке или черене, имеющем более одной подпальцевой выемки, более 4 мм;

толщина пяты клинка, используемой в качестве ограничителя или подпальцевой выемки, более 3,5 мм;

разница между максимальным диаметром ограничителя и минимальным диаметром в области навершия у рукояти клиновидной формы более 8 мм;

разница между максимальным диаметром в средней части бочкообразной рукояти и минимальным диаметром в области навершия более 8 мм;

длина черена более 70 мм.

18.7. На внешней поверхности одной из детали ножа (клинке, рукояти или крестовине) должны быть маркировочные обозначения индивидуального номера и товарного знака (клейма или логотипа) изготовителя. Допускаются различные способы нанесения, обеспечивающие отчетливость и читаемость знаков маркировки невооруженным глазом и сохранность ее на весь период эксплуатации оружия. Способ нанесения не должен допускать возможность их изменения или уничтожения без механической обработки.

18.8. Кинжал должен соответствовать следующим конструктивным особенностям:

нескладной (разборный или неразборный);

симметричной формы.

18.9. Клинок кинжала должен соответствовать следующим техническим характеристикам и конструктивным особенностям:

длина 150–500 мм;

толщина не менее 4,0 мм;

ширина не менее 25 мм;

отношение его длины и ширины не более 6:1;

угол схождения острия менее 70 градусов;

твердость не менее 42 единиц по шкале Роквелла;

двулезвийный;

острие должно находиться на средней линии клинка;

не допустимо наличие одно- или двусторонней пяты длиной, превышающей 1/3 длины клинка;

допускается наличие пилы для кости (на одном из лезвий или пяте).

18.10. Рукоять должна соответствовать следующим конструктивным особенностям:

превышение ширины одностороннего или двухстороннего (в сумме) ограничителя рукояти или крестовины над шириной черена более чем
‎на 5 мм;

глубина одиночной подпальцевой выемки на передней втулке или черене (при отсутствии ограничителя или крестовины) более 5 мм;

глубина подпальцевой выемки на передней втулке или черене, имеющем более одной подпальцевой выемки, более 4 мм;

толщина пяты клинка, используемой в качестве ограничителя или подпальцевой выемки, более 3,5 мм;

разница между максимальным диаметром ограничителя и минимальным диаметром в области навершия у рукояти клиновидной формы более 8 мм;

разница между максимальным диаметром в средней части бочкообразной рукояти и минимальным диаметром в области навершия более 8 мм;

длина черена более 70 мм.

18.11. На внешней поверхности одной из детали кинжала (клинке, рукояти или крестовине) должны быть маркировочные обозначения индивидуального номера и товарного знака (клейма или логотипа) изготовителя. Допускаются различные способы нанесения, обеспечивающие отчетливость и читаемость знаков маркировки невооруженным глазом и сохранность ее на весь период эксплуатации оружия. Способ нанесения не должен допускать возможность их изменения или уничтожения без механической обработки.

18.12. Тесак по конструкции должен быть нескладным (разборным или неразборным).

18.13. Клинок тесака должен соответствовать следующим техническим характеристикам и конструктивным особенностям:

длина 210–500 мм;

толщина обуха не менее 3,0 мм;

ширина 25–45 мм;

угол схождения острия не более 70 градусов;

твердость не менее 40 единиц по шкале Роквелла;

ширина заточки не ромбической и не клиновидной формы непосредственно у острия должна быть не менее 20 мм;

допускаются специальные виды заточек, например серрейторная, наносимая на часть лезвия со стороны рукояти, но не более чем на 1/2 от общей длины лезвия; при наличии двух лезвий (у обоюдоострых) – на всю длину одного из них;

допускается нанесение дополнительных заточек на скосе клинка или обухе;

недопустимо значительное удаление острия от средней линии клинка в сторону обуха или лезвия.

18.14. Рукоять должна соответствовать следующим конструктивным особенностям:

превышение ширины одностороннего или двухстороннего (в сумме) ограничителя рукояти или крестовины над шириной черена более чем
‎на 5 мм;

глубина одиночной подпальцевой выемки на передней втулке или черене (при отсутствии ограничителя или крестовины) более 5 мм;

глубина подпальцевой выемки на передней втулке или черене, имеющем более одной подпальцевой выемки, более 4 мм;

толщина пяты клинка, используемой в качестве ограничителя или подпальцевой выемки, более 3,5 мм;

разница между максимальным диаметром ограничителя и минимальным диаметром в области навершия у рукояти клиновидной формы более 8 мм;

разница между максимальным диаметром в средней части бочкообразной рукояти и минимальным диаметром в области навершия более 8 мм;

длина черена более 70 мм.

18.15. На внешней поверхности одной из детали тесака (клинке, рукояти или крестовине) должны быть маркировочные обозначения индивидуального номера и товарного знака (клейма или логотипа) изготовителя. Допускаются различные способы нанесения, обеспечивающие отчетливость и читаемость знаков маркировки невооруженным глазом и сохранность ее на весь период эксплуатации оружия. Способ нанесения не должен допускать возможность их изменения или уничтожения без механической обработки.

19. Холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов Российской Федерации:

19.1. Должно представлять собой казачью шашку, кавказскую казачью шашку и кинжал, состоящие из клинка и эфеса (рукояти).

19.2. Конструкция холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов Российской Федерации, должна обеспечивать безопасность его применения.

19.3. Холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов Российской Федерации, не должно:

быть выполнено в виде метательного броскового оружия;

содержать в конструкции части, представляющие собой оружие ударно-дробящего и метательного действия.

19.4. Казачьи шашки должны соответствовать следующим техническим характеристикам и конструктивным особенностям:

общая длина шашки (без ножен) 960 мм;

длина клинка 795 мм;

наибольшая ширина клинка 35 мм;

масса до 1,2 кг;

твердость клинка более 25 единиц по шкале Роквелла;

клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, с одним широким долом. Боевой конец двухлезвийный;

эфес состоит из одной рукояти. Рукоять деревянная с продольными наклонными желобками. Головка рукояти металлическая, раздвоенная, с отверстием для крепления темляка. На нижней части рукояти металлическая втулка;

ножны деревянные, обтянутые черной кожей. Металлический прибор состоит из устья, гайки и наконечника. На устье с внутренней стороны имеется скоба, на гайке – кольцо для пасовых ремней портупеи. Цвет металла желтый.

19.5. На внешней поверхности одной из детали казачьей шашки (клинке, рукояти или эфесе) должны быть маркировочные обозначения индивидуального номера и товарного знака (клейма или логотипа) изготовителя. Допускаются различные способы нанесения, обеспечивающие отчетливость и читаемость знаков маркировки невооруженным глазом и сохранность ее на весь период эксплуатации оружия. Способ нанесения не должен допускать возможность их изменения или уничтожения без механической обработки.

19.6. Кавказские казачьи шашки должны соответствовать следующим техническим характеристикам и конструктивным особенностям:

общая длина шашки (без ножен) 960 мм;

длина клинка 795 мм;

наибольшая ширина клинка 35 мм;

масса до 1,2 кг;

твердость клинка более 25 единиц по шкале Роквелла;

клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, двухдольный. Боевой конец двухлезвийный. На левой стороне клинка традиционное клеймо из букв «ККВ» (Кубанское казачье войско) или «ТКВ» (Терское казачье войско);

эфес состоит из одной рукояти с двумя костяными щечками, скрепленными с клинком заклепками через отверстия в щечках и стебле клинка. Ручка помещается в ножны по головку;

ножны деревянные, обтянутые черной кожей. Металлический прибор состоит из трех обоймиц и наконечника (украшаются традиционным рисунком). У верхней обоймицы раструб в самом устье для предохранения верхнего конца от разрушения. У средней обоймицы скоба, у нижней – кольцо для портупеи. Цвет металла белый;

допускается конструкция шашек с рукоятью, покрытой металлом (украшается традиционным рисунком или орнаментом), не уходящей в ножны по головку (для ношения высшими, главными и старшими чинами казачьих обществ).

19.7. На внешней поверхности одной из детали казачьей кавказкой шашки (клинке, рукояти или эфесе) должны быть маркировочные обозначения индивидуального номера и товарного знака (клейма или логотипа) изготовителя. Допускаются различные способы нанесения, обеспечивающие отчетливость и читаемость знаков маркировки невооруженным глазом и сохранность ее на весь период эксплуатации оружия. Способ нанесения не должен допускать возможность их изменения или уничтожения без механической обработки.

19.8. Кинжалы должны соответствовать следующим техническим требованиям и конструктивным особенностям кинжалов:

общая длина кинжала (без ножен) 550 мм;

длина клинка 350 мм;

наибольшая ширина 40 мм;

масса до 0,5 кг;

твердость клинка более 25 единиц по шкале Роквелла;

клинок стальной, прямой, двухлезвийный, с четырьмя узкими долами, с традиционным клеймом на пяте из букв «ККВ» (Кубанское казачье войско) или «ТКВ» (Терское казачье войско);

эфес состоит только из рукояти. Рукоять костная, фигурная, в средней части узкая. На лицевой стороне имеются три металлические пуговки. Верхняя и нижняя пуговки укреплены поверх фигурных металлических накладок, украшенных традиционным рисунком или орнаментом;

ножны деревянные, обтянутые черной кожей. Металлический прибор состоит из устья и наконечника (украшаются традиционным орнаментом с лицевой стороны). К устью припаяна скоба кольцом для ремешка, на котором кинжал подвешивается к поясу.

19.9. На внешней поверхности одной из детали кинжала (клинке, рукояти или эфесе) должны быть маркировочные обозначения индивидуального номера и товарного знака (клейма или логотипа) изготовителя. Допускаются различные способы нанесения, обеспечивающие отчетливость и читаемость знаков маркировки невооруженным глазом и сохранность ее на весь период эксплуатации оружия. Способ нанесения не должен допускать возможность их изменения или уничтожения без механической обработки.

Метательное стрелковое оружие

20. Спортивное и охотничье метательное стрелковое оружие:

20.1. Должно представлять собой лук или арбалет.

20.2. Луки универсальные спортивно-охотничьи должны состоять из дуг (дуги) с закрепленной на них тетивой и не иметь механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии.

20.3. Сила дуги (дуг) луков универсальных спортивно-охотничьих должна быть более 27 кгс.

20.4. Арбалеты универсальные спортивно-охотничьи и матчевые спортивные должны состоять из корпуса с закрепленными на нем дугами (дугой) с тетивой и механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии.

20.5. Сила дуги (дуг) арбалетов универсальных спортивно-охотничьих должна быть более 43 кгс.

20.6. Сила дуги (дуг) арбалетов матчевых спортивных должна быть не более 80 кгс.

20.7. На видимой поверхности луков универсальных спортивно-охотничьих, арбалетах универсальных спортивно-охотничьих и матчевых спортивных должны наноситься маркировочные обозначения индивидуального номера (например, на корпус арбалета или колодку лука), значение силы дуги (дуг) (на дуге (дугах)) и товарного знака (клейма или логотипа) изготовителя. Допускаются различные способы нанесения маркировки, обеспечивающие отчетливость и читаемость знаков маркировки невооруженным глазом и сохранность ее на весь период эксплуатации оружия. Способ нанесения не должен допускать возможность их изменения или уничтожения без механической обработки.

Метаемые снаряды к спортивному и охотничьему метательному стрелковому оружию

21. Метаемые снаряды (стрелы, болты) не должны содержать в конструкции элементы бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия.

III. Служебное огнестрельное оружие

22. Огнестрельное гладкоствольное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж:

22.1. Не должно иметь в конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы или глушителей звука выстрела.

22.2. Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность установки (использования) патронных лент, а также магазинов или барабанов боевого ручного стрелкового, спортивного огнестрельного оружия вместимостью более 10 патронов.

22.3. Не должно иметь ударно-спусковой механизм, выполненный в виде сборочной единицы, позволяющий в результате внесения обратимых изменений в конструкцию оружия заменить его на ударно-спусковой механизм с возможностью автоматической стрельбы.

22.4. Не должно иметь конструкцию (без учета использования вкладных стволов с нарезным каналом), позволяющую использовать патроны к нарезному огнестрельному оружию.

22.5. Должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия.

22.6. Должно иметь отличие по следам на гильзах от гражданского огнестрельного оружия, изготовленного под один тип патрона.

22.7. Должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера на стволе, затворе, барабане и корпусной детали, нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм.

23. Огнестрельное нарезное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж:

23.1. Не должно иметь в конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы или глушителей звука выстрела.

23.2. Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность установки (использования) патронных лент, а также магазинов или барабанов боевого ручного стрелкового, спортивного огнестрельного оружия вместимостью более 10 патронов.

23.3. Не должно иметь ударно-спусковой механизм, выполненный в виде сборочной единицы, позволяющий в результате внесения обратимых изменений в конструкцию оружия заменить его на ударно-спусковой механизм с возможностью автоматической стрельбы.

23.4. Должно иметь отличия от боевого ручного стрелкового оружия отечественного производства по типу применяемого патрона.

23.5. Должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия.

23.6. Должно образовывать на выстреленных пулях следы канала ствола, содержащие комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия.

23.7. Должно иметь отличие по следам на гильзах от гражданского нарезного огнестрельного оружия, изготовленного под один тип.

23.8. Должно иметь отличия не менее чем по одному из параметров канала ствола от гражданского нарезного огнестрельного оружия, изготовленного под один тип патрона. Отличия по ширине нарезов должны быть не менее 0,2 мм между полями допусков, а отличия по шагу нарезов должны обеспечивать отличия угла наклона нарезов не менее одного градуса между полями допусков. Конструктивные отличия по профилю нарезов должны обеспечивать возможность их дифференциации в следах на пулях с помощью криминалистических методов исследования.

23.9. Должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера на стволе, затворе, барабане и корпусной детали, нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм.

24. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие:

24.1. Не должно иметь в конструкции ствол длиной от дульного (переднего торца направляющей части канала ствола) до казенного среза или неразъемную сборочную единицу (ствол со ствольной коробкой) менее 500 мм и общую длину оружия менее 800 мм.

24.2. Не должно иметь конструкцию ствола, позволяющую в результате внесения обратимых изменений уменьшить длину направляющей части таким образом, чтобы его длина либо длина неразъемной сборочной единицы (ствол со ствольной коробкой) составила менее 500 мм.

24.3. Не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений сделать его длину менее 800 мм, при этом сохранять способность к производству выстрелов.

24.4. Не должно иметь в конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы или глушителей звука выстрела.

24.5. Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность установки (использования) патронных лент, а также магазинов или барабанов боевого ручного стрелкового, спортивного огнестрельного оружия вместимостью более 10 патронов.

24.6. Не должно иметь ударно-спусковой механизм, выполненный в виде сборочной единицы, позволяющий в результате внесения обратимых изменений в конструкцию оружия заменить его на ударно-спусковой механизм с возможностью автоматической стрельбы.

24.7. Должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия.

24.8. Должно иметь отличие по следам на гильзах от гражданского огнестрельного оружия, изготовленного под один тип патрона.

24.9. Должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера на стволе, затворе, барабане и корпусной детали, нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм.

25. Огнестрельное оружие ограниченного поражения.

25.1. Не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия посредством его переделки или использования основных частей.

25.2. Не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений, использовать его ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную либо затворную коробку для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств.

25.3. Не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений, отсоединить ствол от и корпусной детали, или затвора. Фиксация должна быть осуществлена стальными штифтами, не позволяющими без необратимых изменений их извлечение.

25.4. Не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений, производить выстрелы патронами (в том числе метаемым снаряжением к ним) к огнестрельному оружию.

25.5. Должно иметь в канале ствола (при его наличии) выступающие элементы, не позволяющие без необратимых изменений его конструкции обеспечивать возможность производства выстрелов металлическими снарядами, в результате чего им сообщается удельная кинетическая энергия более 0,5 Дж/мм2.

25.6. Должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия.

25.7. Должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера на стволе, затворе, барабане и корпусной детали, нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм.

IV. Патроны к гражданскому и служебному оружию

26. Патроны к гражданскому и служебному оружию:

26.1. Не должны иметь в своей конструкции пуль бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия.

26.2. Не должны иметь в своей конструкции пуль с сердечниками из стали или ее сплавов.

26.3. Должны иметь в своей конструкции гильзы, обеспечивающие сохранение на них следов частей и деталей оружия, содержащих комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия.

26.4. Пули патронов к гражданскому и служебному нарезному огнестрельному оружию должны обеспечивать сохранение на них следов канала ствола, содержащих комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия.

26.5. Пули патронов гражданского и служебного огнестрельного оружия ограниченного поражения не должны содержать металлических элементов.